Агрегаты электронасосные дозировочные сильфонные со стеклянным цилиндром

| Обозначение агрегата (марка) | Подача, л/ ч | Рабочий диапазон регулирования подачи, л/ч | Давление на выходе, кгc/см² | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| НД 160/3.5 СА(В) | 160 | 40-160 | 3.5 | 0.25 | 710 | 175 | 455 | 30 |

проточная часть насоса - стекло, плунжер (сильфон) - фторопласт 4ПН

1 - Электродвигатель; 2 - Редуктор; 3 - Гидроцилиндр

Насос применяется в лабараторных и промышленных устаноках для дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий в самых различных отрослях: химической, фармацевтической, пищевой итд.

Характеристика рабочей среды:

| Максимальная плотность, кг/м² | 2000 |
| --- | --- |
| Температура, °С | от - 15 до +100 |
| Концентрация твердой необразивной фазы по массе, % | 6 |

Особенности конструкции:
Насос состоит из следующих основных узлов:
1 - Электродвигатель (общепромышленное или взрывозащищенное исполнение)
2 - Червячный редуктор со встроенным механизмом регулирования кулачкового типа, который позволяет регулировать ход сильфона от  0 до 32 мм, как на ходу, так и при остановленном двигателею
3 - Гидроцилиндр выполнен из стекла в котором перемещается сильфон из фторопласта

Техническая характеристика:

| Подача, л/ч | 160 |
| --- | --- |
| Предельное давление, кгс/см² | 3,5 |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 90 |
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 3,0 |
| Масса, кг | 30 |
| Привод: мощносит, кВт напряжение, В | 0,25 220/380 |