Приводы «VARICON»

| Тип, CCD- | Технические характеристики* | Крепление и вал |
| --- | --- | --- |
| 8A4-1 | P=0,18kW Мn=1,2Nm | Фланец В5, фланец В14, на лапах В3, комбинирован-ные (на лапах и с фланцем), подробнее – см. проспект. Также специфические исполнения как фланца так и вала |
| 8C4-1 | P=0,37kW Mn=2,5Nm |  |
| 8D4-1 | P=0,55kW Mn=3,7Nm |  |
| 8F4-1 | P=0,75kW Mn=5,2Nm |  |
| 8G4-1 | P=1,1kW Mn=7,6Nm |  |
| 8H4-1 | P=1,5kW Mn=10,4Nm |  |
| 9I4-1 | P=2,2kW Mn=15,0Nm Mx=21Nm, Mmax=29Nm |  |
| 10K4-1 | P=3,0kW Mn=19,9Nm Mmax=23Nm |  |

* Примечания:

- Mn = номинальный крутящий момент двигателя

- Mx = средний крутящий момент в диапазоне 100-1500 мин-1 при работе с регулятором преобразователя частоты

- Mmax = максимально возможный крутящий момент, коротковремено выдаваемый приводом при работе с регулятором преобразователя частоты

Общее для упомянутых приводов:

### Ном. (синхронная) скорость вращения:			1500 1/мин

Диапазон скорости вращения:				100 - 2500 1/мин

Поддерживаемый вращающий момент в диапазоне: 	100 – 1500 1/мин

Степень защиты:						IP 54

Питание сети:						3~ 400В AC ± 10%, 47 – 63 Гц

Режим работы:						S1

EMV – фильтр:						интегрирован, класс B

Условия эксплуатации и функции защиты: 		см. стр.8 проспекта “VARICON”

Датчик частоты вращения:					интегрирован

Интерфейс (управление):	Универсальный интерфейс (см. стр.6  проспекта “VARICON”)

Дополнительное оснащение:

- В крышку клеммной коробки встроенные потенциометр и переключатель старт/cтоп

- Пульт для программирования с соединительным кабелем (1м)

- Программное обеспечение

- Адаптер

Программное обеспечение привода «VARICON».

Программное обеспечение называется DrivePAR и сделано на базе Windows. 
Короткая информация есть в проспекте.
Действует с Windows от 98 года выпуска, XP, NT. Нужен CD-Rom и ок. 30 МВ места.
Имеются версии на немецком и английском языках.
Для подключения компьютера к приводу необходим переходник с RS485 с RS232.
С помощью DrivePAR имеются возможности считывания и программирования параметров каждого привода. Набор параметров может быть сохранен в виде
WORD-документа (т.е. например можно сохранить в архиве для каждого клиента набор параметров переданного ему привода).
Также имеются возможности диагностики привода. Есть функция помощи ко многим параметрам.
На экране программа отображается ввиде окон с отдельными группами параметров. Выбрав для себя удобную компановку окон, можно ее зафиксировать (записать) - и следующий раз включив программу не придется заново открывать необходимые окна.
Эта же программа годится для наших частотных преобразователей DriveCCI.
В принципе, DrivePAR необходимо только в случае частого и сложного изменения параметров отдельных приводов. Например, вы используете привода для насосов, станков, вентиляторов и т.д. Тогда в одном случае вам нужны одна группа параметров, в другом - вторая, в третьем - третья. Тогда есть смысл перед высылкой привода клиенту проверить конфигурацию каждого привода.
А когда у вас один тип применения, то вполне достаточно пульта управления.
Единственная необходимость программного обеспечения проявляется тогда, когда
необходимо перегрузить-обновить программное обеспечение в самом приводе. Но
это бывает очень редко.

ООО «Гидромаш-Норнат»

129626, Москва, ул. 2-я Мытищинская, 2 ,

т./ф. (495) 786-4330 - многоканальный

e-mail: rinarlv@yandex.ru rinar@nornat.net

nornat@yandex.ru

www.nornat.net